## Slide 1: 一般性统计和伪定位生成模块 (general-stat和pseudo-loc-generation) HTML配置界面开发需求
2023.5.4
依赖插件：Python支持 6.0.5 HTML支持 6.5.0

## Slide 2: 概述
准备工作
  打开Python Template Library对话框，导入general-stat-1-0-0.xml和pseudo-loc-generation-1-0-0.xml两个Python模板
HTML模块对Python模块的配置方式
  目前仅考虑对模板模式下的Python模块进行配置
  在biOnInit或biOnInitX中，通过biQueryPythonModuleConfig获取指定模板ID和ID后缀下的模块配置
  通过biSetPythonModuleConfig对指定模板ID和ID后缀下的模块进行配置
  在HTML Modules对话框中，在HTML模块的Related Python Template一栏下添加依赖的Python模板ID

## Slide 3: 一般性统计
General Statistics / 一般性统计
Enabled / 启用
Turning curvature / 转弯曲率阈值：
0.020~0.200，默认0.050，对应turn_curvature参数
Straight curvature / 直行曲率阈值：
0.001~0.050，默认0.010，对应straight_curvature参数
moduleName固定设置为General Statistics / 一般性统计

## Slide 4: 伪定位生成
Pseudo Location Generation/ 伪定位生成
Enabled / 启用
Origin longitude / 初始经度值：
Origin latitude / 初始纬度值：
Origin heading / 初始朝向：
[°E]
[°N]
[°]
Output channel / 输出通道:
GNSS-IMU Channel A~F / 组合惯导通道A~F
对应output_channel参数
对应origin_lng参数
对应origin_lat参数
对应origin_hd参数
moduleName固定设置为Pseudo Location Generation/ 伪定位生成